## Slide 1: 快速检测技术

## Slide 2
身份证 130425198708092057，210181199209046813，222302197312260017，350128197311050034 ，410611197403020058
联通手机号 18575414999 ，13026844666
电信手机号 18919628498 ， 18919628499
移动手机号 18756500265 ，18555918746 15665541872
邮箱 zhangsan@163.com ，lisi@qq.com
银行卡 6216610200016587010 ， 6221882600114166800
财务报表
内部数据
内部资料
保密
秘密
机密
密码口令
超级用户
家庭地址

## Slide 3: 前 言
为了减小设备故障对业务的影响，提高网络的可用性，网络设备需要能够尽快检测到与相邻设备间的通信故障，以便及时采取措施，保证业务继续进行。

## Slide 4: 培训目标
学完本课程后，您应该能：
  快速检测技术的基本概念
  快速检测技术的基本原理和应用

## Slide 5: 目 录
故障检测的主要方法
故障检测的分类
BFD技术

## Slide 6: 故障检测的主要方法
现有的故障检测方法主要包括：
硬件检测：例如通过SDH告警检测链路故障。硬件检测的优点是可以很快发现故障，但并不是所有介质都能提供硬件检测。
慢Hello机制：通常是指路由协议的Hello机制。这种机制检测到故障所需时间为秒级。对于高速数据传输，例如吉比特速率级，超过1秒的检测时间将导致大量数据丢失；对于时延敏感的业务，例如语音业务，超过1秒的延迟也是不能接受的。并且，这种机制依赖于路由协议。
其他检测机制：不同的协议或设备制造商有时会提供专用的检测机制，但在系统间互联互通时，这样的专用检测机制通常难以部署。

## Slide 7: 目 录
故障检测的主要方法
故障检测的分类
BFD技术

## Slide 8: 故障检测的分类
故障检测技术按使用限制分专用检测技术和通用检测技术：
专用的故障检测技术有：
  APS（传输层）
  RPR OAM、Eth-OAM（链路层）
  MPLS OAM（MPLS）
通用故障检测技术包括：BFD，可检测各个层面的故障。

## Slide 9: 故障检测的分类（续）
以TCP/IP网络参考模型作为层次性划分，每个层面都有故障检测机制：
传输层/物理层：APS
链路层：RPR OAM、MPLS OAM、Eth-OAM、STP/RSTP/MSTP/RRPP
网络层：各协议的HELLO机制、BFD、VRRP、GR
应用层：各种应用层协议本身的心跳、重传机制

## Slide 10: 故障检测的分类（续）
以网络故障检测的模式划分，有以下3种模式：
异步模式：周期性发送探测报文
查询模式：发一系列报文请求确认
回声模式：将对端发送过来的报文不作任何改动反射回去

## Slide 11: 目 录
故障检测的主要方法
故障检测的分类
BFD技术

## Slide 12: BFD技术概述
双向转发检测BFD（Bidirectional Forwarding Detection）是一套全网统一的检测机制，用于快速检测、监控网络中链路或者IP路由的转发连通状况。为改善网络性能，相邻系统之间应能快速检测到通信故障，更快地建立起备用通道恢复通信。
BFD提供如下功能：
  对相邻转发引擎之间的通道故障提供轻负荷、短持续时间的检测；
  用单一的机制对任何介质、任何协议层进行实时检测，并支持不同的检测时间与开销。

## Slide 13: BFD for IP技术
在IP链路上建立BFD会话，利用BFD检测机制快速检测故障。
BFD for IP支持单跳检测和多跳检测：
BFD单跳检测是指对两个直连系统进行IP连通性检测，这里所说的“单跳”是IP的一跳。在进行BFD单跳检测的两个系统中，对于一种给定的数据协议，在指定接口上只存在一个BFD会话。
BFD多跳检测是指BFD可以检测两个系统间的任意路径，这些路径可能跨越很多跳，也可能在某些部分发生重叠。

## Slide 14: BFD for IP技术（续）
如下图所示， BFD单跳检测是指对两个直连系统进行IP连通性检测，这里所说的“单跳”是IP的一跳。在进行BFD单跳检测的两个系统中，对于一种给定的数据协议，在指定接口上只存在一个BFD会话。因此，BFD会话是与接口绑定的，接口类型包括物理接口、虚电路以及隧道。

## Slide 15: BFD for IP技术（续）
如下图所示， BFD可以检测两个系统间的任意路径，这些路径可能跨越很多跳，也可能在某些部分发生重叠。 多跳BFD会话绑定对端IP但不绑定出接口。

## Slide 16: BFD for USR技术
BFD for USR（Unicast Static Route）用于支持IPv4单播静态路由，支持IPv4单播静态路由绑定后快速感知链路状态。
与动态路由协议不同，单播静态路由自身没有检测机制，当网络发生故障的时候，需要管理员介入。BFD for USR特性可为公网IPv4单播静态路由绑定BFD会话，利用BFD会话来检测单播静态路由所在链路的状态。
BFD for USR可为每条IPv4单播静态路由绑定一个BFD会话，当这条USR上绑定的BFD会话检测到链路故障（由Up转为Down）后，BFD会将故障上报路由管理系统，由路由管理模块将这条路由设置为“非激活”状态（此条路由不可用，从IP路由表中删除）。
当这条USR上绑定的BFD会话成功建立或者从故障状态恢复后（由Down转为Up），BFD会上报路由管理模块重新激活。

## Slide 17: BFD for IGP技术
通常情况下，IGP设定发送Hello报文的时间间隔为十几秒钟，宣告邻居Down的时间即相邻设备失效的时间一般配置为Hello报文间隔的3-4倍。通过调整Hello报文间隔，设备能感知到邻居故障的时间最小也是秒级。在高速的网络环境中，这将导致报文大量丢失。
BFD for IGP是指BFD会话由IGP协议动态创建，不再依靠手工配置，当BFD检测到故障时，通过路由管理通知IGP协议，由协议进行相应邻居Down处理，快速更新路由信息和进行增量路由计算，从而实现路由的快速收敛。

## Slide 18: BFD for IGP技术（续）
如图所示，当A和C之间链路出现故障，BFD首先感知到并通知A。A处理邻居Down事件，重新进行路由计算，新的路由出接口为POS2/0/0，经过D到达B。

## Slide 19: BFD for BGP技术
BGP协议通过周期性的向对等体发送Keepalive报文来实现邻居检测机制。但这种机制检测到故障所需时间比较长，超过1秒钟。当数据达到吉比特速率级别时，将会导致大量的数据丢失，从而无法满足电信级网络高可靠性的需求。
因此，BGP协议通过引入BFD for BGP特性，利用BFD的快速检测机制，迅速发现BGP对等体间链路的故障，并报告给BGP协议，从而实现BGP路由的快速收敛。

## Slide 20: BFD for VRRP技术
VRRP设定发送心跳报文的时间间隔为1秒钟，宣告邻居Down的时间是心跳报文间隔的3倍。设备能感知到邻居故障的时间最小也是秒级。VRRP通过监视BFD会话状态实现主备快速切换，切换时间控制在50毫秒以内。

## Slide 21: BFD for LSP技术
BFD可以用来检测MPLS LSP转发路径上数据平面的故障。
检测MPLS LSP的连通性时，BFD会话协商有两种方式：
  静态配置BFD：通过手工配置BFD的本地标识符和远端标识符，由BFD本身的协商机制建立会话。
  动态创建BFD会话：通过在LSP Ping报文中携带BFD Discriminator TLV进行会话协商。
BFD使用异步模式检测LSP的连通性，即Ingress和Egress之间相互周期性地发送BFD报文。如果任何一端在检测时间内没有收到对端发来的BFD报文，就认为LSP状态为Down，并向LSPM上报LSP Down消息。

## Slide 22: BFD for LSP技术（续）
BFD支持检测的LSP类型有：
静态BFD for静态LSP
静态BFD for LDP LSP
动态BFD for LDP LSP

## Slide 23: BFD for PST技术
当BFD检测到故障时，修改端口状态表PST（Port State Table）中的接口状态，从而触发快速重路由。BFD会话修改端口状态表功能只能用于绑定接口的BFD单跳会话。
BFD for PST在很多类型的FRR（快速重路由）中使用广泛。在绑定接口的BFD会话中使用BFD for PST，会将该BFD会话与这个接口的PST表联动。在BFD会话检测到链路Down后，将该接口的PST表对应比特位置Down，从而立即进行FRR切换。

## Slide 24: BFD for PIS技术
BFD for PIS（Process interface status）提供一种简单的机制，使得BFD检测行为可以关联接口状态，提高了接口感应链路故障的灵敏度，减少了非直连链路故障导致的问题。
BFD的PIS机制，对检测到链路故障的BFD会话，会立即上报Down消息到相应接口，使得接口进入一种特殊的Down状态：BFD Down状态，该状态等效于链路协议Down状态，在该状态下只有BFD的报文可以正常处理，从而使接口也可以快速感知链路故障。
对于每个要配置接口联动的BFD会话，配置为组播检测并指定接口方式，从而避开对接口IP属性的依赖性。

## Slide 25: 组播BFD技术
组播BFD用于检测无IP地址等三层属性的接口之间的链路连通性，达到链路故障快速检测。
通过IP组播发送检测报文，在所需检测链路之间的设备上配置组播检测。本端发送组播报文，如果链路连通，则对端接口也可以收到这个组播报文，上送对端BFD应用，感知链路正常。对于二层Trunk链路，由于发送的是组播报文，IP层转发不需要三层属性，直接下发链路层发送，快速检测链路的连通性。这里的IP是BFD模块配置的公认的组播地址Default-IP，任何收到此IP的接口都将此报文上送BFD应用，完成IP转发。

## Slide 26: 总 结
本课程主要介绍了一下内容：
故障检测的主要方法和分类
BFD技术的基本原理和应用

## Slide 27: 华为职业认证通过者权益
通过任一项华为职业认证，您在华为在线学习网站(learning.huawei.com）享有如下特权：
1、华为E-learning 课程学习
  内容：所有华为职业认证E-Learning课程，扩展您在其他技术领域的技术知识
  方式：请提交您的“华为账号”和注册账号的“email地址”到 Learning@huawei.com 申请权限。
2、华为培训教材下载
  内容：华为职业认证培训教材+华为产品技术培训教材，覆盖企业网络、存储、安全等多领域
  方式：登录华为在线学习网站，进入“华为培训/面授培训”，在具体课程页面即可下载教材。
3、华为在线公开课(LVC)优先参与
  内容：企业网络、UC&C、安全、存储等多领域的职业认证课程，华为讲师授课，开班人数有限
  方式：开班计划及参与方式请详见http://support.huawei.com/ecommunity/bbs/10154479.html
4、学习工具 eNSP
  eNSP (Enterprise Network Simulation Platform), 是由华为提供的免费的、可扩展的、图形化网络仿真工具平台。主要对企业网路由器、交换机进行硬件模拟，完美呈现真实设备实景，支持大型网络模拟，让大家在没有真实设备的情况下也能够实验测试。
另外, 华为建立了知识分享平台 华为认证论坛。您可以在线与华为技术专家交流技术，与其他考生分享考试经验，一起学习华为产品技术。（ http://support.huawei.com/ecommunity/bbs/list_2247.html ）